# Text boxes

# Klingel

##### Magnetfelder

- Wird die Klingeltaste gedrückt, so fließt ein elektrischer Strom durch die Spule, sie wird zu einem Elektromagneten. Dieser zieht den Klöppel kräftig an, sein Ende schlägt an die Glocke. An der Stellschraube S wird dabei der Stromkreis unterbrochen; die Spule wird stromlos.

Der Klöppel federt zurück und schließt den Stromkreis erneut. Der Vorgang beginnt von neuem, solange die Klingeltaste gedrückt bleibt.

- Bei Wechselstrom wird die Spule ebenfalls zum Elektromagneten (die Zeispannen, in denen die Stromrichtung wechselt und der Elektromagnet kurzzeitig stromlos ist, fallen aufgrund der Trägheit des Klöppels nicht ins Gewicht). Die Beschreibung der Funktionsweise ist dann genauso wie oben.

Version 1.0