- Baue das Modell einer solchen Ampel wie im nebenstehenden Bild gezeigt nach.

- Die Metallplatte mit den Anschlüssen ist als Material vorhanden. Lampen, Kabel und  Batterie musst du dir eigenständig holen. Die Pappscheibe für die Schaltung musst du selber anfertigen.

- Erstelle ein Versuchprotokoll. Schreibe dafür folgende Zeilen in dein Heft:

Versuch: Modellampel

Aufbau: Erstelle die Schaltskizze zum Versuch.

Beobachtung: Was konntest du beobachten?

Erklärung: Erkläre deine Beobachtung:

- Erläutere die Funktion der Schaltung.

# Text boxes

Stromkreise mit Schaltern

# Modell einer Ampelanlage

Eine normale, europäische Ampel (Lichtzeichenanlage) steuert den Verkehr dabei mit Hilfe der drei Signalfarben Grün, Gelb und Rot. Zur Regelung des Verkehrs werden diese Farben einzeln oder in Kombination angezeigt. Die Reihenfolge solch einer Lichtzeichenanlage ist dabei immer

- Rot: Keine Einfahrerlaubnis

- Rot/Gelb: bereitmachen zur Weiterfahrt

- Grün: Der Verkehr ist freigegeben

- Gelb: Achtung, Signalanlage wechselt gleich auf Rot

Version 1.0